## Slide 1: ESPACE INTERACTIF
Photo par Spencer sur Unsplash

## Slide 3: SÉANCE 2
Qu’est-ce que l’informatique physique?

## Slide 4: Vidéos dans ce document
Vous trouverez deux types de vidéos dans ce document :
Des vidéos intégrés directement dans ce document. Vous n’êtes pas obligé de visionner l’entièreté de ces vidéos, mais il faut quand même les visionner. Elle sont là à des fins démonstratives.
Des liens vers des vidéos sur edpuzzle.com. Vous devez visionner ces vidéos en entier sur le site edpuzzle. L’enseignant peut s’assurer de votre progression sur edpuzzle. Ne pas visionner ces vidéos sur edpuzzle peut entrainer une pénalité.

## Slide 5: S’inscrire à edpuzzle
Inscrivez-vous sur edpuzzle en utilisant votre nom et votre prénom exactement comme il apparaît dans Teams.
Cliquez sur https://edpuzzle.com/join/rojebio pour vous inscrire.

## Slide 6: Des mots surlignés ou en gras
Lorsque vous trouvez des mots qui sont surlignés comme capteur ou en gras , vous devez mémoriser ces terme qui sont très importants et vous devez être capable de les définir et des les utiliser convenablement; ils seront assurément dans l’examen!
À noter que la couleur de surlignage ou du gras peut changer.

## Slide 7: Qu’est-ce que l’informatique physique?
En informatique physique, une collection de composantes électroniques travaillent ensemble sous la direction d’algorithmes afin de communiquer avec le monde extérieur. Dans de nombreux cas, ces algorithmes sont pris en charge par un microcontrôleur, tandis que divers transducteurs tels que des capteurs et des actionneurs prennent en charge l’interfaçage avec le monde physique.
La relation avec le monde physique est centrale à l’informatique physique. Par la combinaison de composantes logicielles et matérielles, ces systèmes interactifs peuvent obtenir de l’information sur le réel (capteurs) et agir sur celui-ci (actionneurs). Cette définition très large englobe une multitude d’objets tels que l’automobile ou la chaîne de montage en usine, mais en réalité, d’autres termes tels que la mécatronique ou les automates programmables sont préférés à informatique physique ou systèmes ordinés pour décrire ce type de réalisation.
En anglais, l’expression physical computing est utilisée pour décrire les systèmes ordinés réalisés par les artistes, les designers et les hobbyistes. Au moment d’écrire ces lignes, il n’existe pas encore de consensus autour d’une expression francophone pour distinguer les systèmes ordinés commerciaux et industriels de ceux réalisés par les artistes. Nous utilisons dans ce cours le terme informatique physique.

## Slide 8: Qu’est-ce qu’un transducteur?
Un transducteur est un composant électromécanique qui permet d’effectuer un échange entre un système électrique et un phénomène physique. Nous retrouvons deux types de transducteurs : les capteurs et les actionneurs.
Un actionneur convertit un signal électrique en phénomène physique.
Un capteur convertit un phénomène physique en signal électrique.
Capteur de pression
Actionneur de lumière
L’interrupteur et l’ampoule sont tous les deux des transducteurs

## Slide 9: SCOTT GARNER : STILL LIFE
https://scottmadethis.net/interactive/still_life/

## Slide 10: 1D Pong
https://create.arduino.cc/projecthub/flyingangel/1d-pong-85e965
NeoPixel Fire Effect!

## Slide 11: Simple Weather Forecast Device
https://create.arduino.cc/projecthub/mircemk/diy-simple-weather-forecast-device-7e5538?ref=platform&ref_id=424_trending__beginner_&offset=14
https://www.reddit.com/r/arduino/comments/p5klmp/without_any_electrical_knowledge_i_have_made_this/
Piano illuminé

## Slide 12: Homemade TV B-Gone
https://create.arduino.cc/projecthub/mike-murray2/homemade-tv-b-gone-ee08c7
https://www.makeuseof.com/tag/make-buzz-wire-game-arduino/
Make an Arduino Buzzwire Game
4x4x4 LED cube

## Slide 13: Reflection
https://prusalab.cz/en/portfolio-item/reflexe-signal-festival/

## Slide 14: Jonathan Villeneuve
http://jonathan-villeneuve.com/

## Slide 15: Nouveaux instruments mécaniques
En marge des travaux reliés au développement d’instruments numériques, plusieurs artistes sonores s’affairent à interfacer avec le monde physique par le biais d’actionneurs.

## Slide 16: The Pipe, Jean-François Laporte (2012)
«L’artiste montréalais Jean-François Laporte développe depuis une dizaine d’années un instrumentarium fortement original qui s’inscrit dans cette mouvance. The Pipe est un dispositif à air comprimé muni de plusieurs servomoteurs d’où émane une palette sonore impressionnante de diversité.» MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 17: Skolkovo Dynamics

## Slide 18: Frequencies (a), Nicolas Bernier (2012)
«Frequencies (a) (2012) de Nicolas Bernier fait appel à un dispositif formé d’une série de diapasons frappés par des solénoïdes et éclairés au moyen d’une diode électroluminescente (DEL). L’ensemble donne à voir une synchronisation extrême entre le son et la lumière physique. Multipliant les effets stroboscopiques, le dispositif est utilisé en performance par le compositeur.» MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 19: Cinétose, Projet EVA (2011)
«Cinétose (2011) du collectif Projet EVA formé par les montréalais Étienne Grenier et Simon Laroche fait partie de cette mouvance qui cherche à transposer dans le monde physique les mouvements associés traditionnellement aux musique visuelles. Cette installation robotisée immersive, présentée pour la première fois en 2011 à l’Elektralab à Montréal, est constituée d’une série de larges plaques d’acier manipulées au moyen d’un système à air comprimé fixé au plafond. Ainsi 36 énormes pixels d’acier effectuent une chorégraphie à grande échelle au son d’une musique électronique dense, le tout agrémenté d’un système d’éclairage.» MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 20: Lungta, Patrick Saint-Denis (2012)
«Lungta, une oeuvre d’un certain Patrick Saint-Denis, témoigne aussi d’un intérêt pour les manifestations physiques du mouvement. L’oeuvre tourne autour d’une matrice physique de 192 moteurs/ventilateurs actionnant une série de feuille de papier disposées de manière à former une grille bidimensionnelle. Agissant à titre d’écran ou de synthétiseur vidéo, la matrice dévoile un ensemble riche et complexe d’interactions entre le son, la capture vidéographique et la gestuelle performative. La tension électrique des moteurs peut être contrôlée de manière individuelle, pour que le positionnement de chaque feuille de papier puisse constituer en réalité un pixel d’une image rendue à très basse résolution.» MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 21: CYCLOÏD-E, Cod.Act (2009)
«Le tandem suisse Cod.Act, formé par les frères André and Michel Décosterd, poursuit actuellement une recherche extrêmement concluante sur le mouvement. Avec CYCLOÏD-E (2009), un bras aux multiples articulations et aux dimensions imposantes crée une sorte de chorégraphie circulaire aléatoire. Chaque articulation est munie d’un système audio dont les résonances sont alimentées en fonction du mouvement du dispositif lui-même. » MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 22: Pendulum Choir, Cod.Act (2010)
«Pendulum Choir (2010), du même tandem, explore le mouvement et le son en faisant bouger directement les musiciens ! Un choeur d’hommes, où chaque chanteur est fixé à un dispositif hydraulique, reproduit en mouvement les potentialités présentent dans la partition. Ainsi, lors de certains passages, le mouvement latéral est issu de profils mélodiques tandis que le mouvement frontal hérite plutôt de la densité rythmique. Les différentes sections sont aussi soulignées par le mouvement, par exemple les sections solos où un seul dispositif est en action.» MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 23: Meet Your Creator, (2012)
«Les oeuvres de Memo Atken se déclinent en plusieurs formats dont certains sont des systèmes ordinés. Le projet Meet your Creator (2012) du collectif Marshmallow Laser Feast dont Akten fait partie s’inscrit sans équivoque sur ce terrain. Le projet est basé en un ensemble de drônes munis de réflecteurs servant à réfléchir des lasers. En contrôlant l’orientation du réflecteur et la hauteur du drône, le collectif arrive à diriger les faisceaux lumineux et à engendrer des structures lumineuses complexes.» MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 24: Zimoun
«Les sculptures sonores de l’artiste Zimoun (1977) font régulièrement usage d’une quantité impressionnante de moteurs à courant continu afin d’animer différents objets et matières. Ces installations où le sonore se manifeste par micro-mouvements multipliés mettent en scène différentes matières industrielles comme des boîtes de cartons ou des sacs de plastique.» MUS3328 - Notes de cours de Patrick Saint-Denis et Martin Marier

## Slide 25: Révision : la résolution d'équations algébriques
https://edpuzzle.com/assignments/5f493355c907da3f36ee8724/watch

## Slide 26: L’électricité
L’électricité est un déplacement d’électrons dans un milieu conducteur.
Pour que ces électrons se déplacent il faut qu'il y ait une différence du nombre d'électrons entre les deux extrémités du circuit électrique.
Pour maintenir cette différence du nombre d'électrons, on utilise un générateur (batterie, alimentation USB, panneau solaire, prise électrique ...).
Le consommateur (une ampoule ou un moteur électrique, par exemple) exploite l’énergie du déplacement des électrons.

## Slide 27: Electricité - C'est pas sorcier
https://edpuzzle.com/assignments/5f496782e829073f0b050cf5/watch

## Slide 28: Analogie de l’eau dans un tuyau pour expliquer l’électricité
La gravité pousse l’eau vers le bas. On peut comparer la pression de l’eau à la tension électrique. Plus la pression (tension électrique) est élevée, plus la sortie est puissante.
Plus le tuyau est petit, moins d’eau peut circuler. C’est similaire à la résistance électrique.
La quantité de molécules d’eau est similaire au courant électrique. Plus la quantité de molécules d’eau (courant électrique) est élevée, plus la sortie est puissante.
La puissance du jet d’eau à la sortie est similaire à la puissance électrique.

## Slide 29: Principales grandeurs électriques et leur relation
Grandeur | Symbole | Unité
Puissance | P | Watts (W)
Tension | U | Volts (V)
Courant | I | Ampères (A)
Résistance | R | Ohms (Ω)
P = U I
U = I R
Relation entre la puissance (P), la tension (U) et le courant (I) :
Relation entre la tension (U), le courant (I) et la résistance (R) :

## Slide 30: Analogie de l’eau dans un tuyau pour expliquer l’électricité avec symboles et unités
La gravité pousse l’eau vers le bas. On peut comparer la pression de l’eau à la tension électrique. Plus la pression (tension électrique) est élevée, plus la sortie est puissante.
Plus le tuyau est petit, moins d’eau peut circuler. C’est similaire à la résistance électrique.
La quantité de molécules d’eau est similaire au courant électrique. Plus la quantité de molécules d’eau (courant électrique) est élevée, plus la sortie est puissante.
Symbole : U Unité : Volts (V)
Symbole : R Unité : Ohms (Ω)
Symbole : I Unité : Ampères (A)
La puissance du jet d’eau à la sortie est similaire à la puissance électrique.
Symbole : P Unité : Watts (W)

## Slide 31: Principales grandeurs électriques et leur relation
Grandeur | Symbole | Unité | Analogies
Tension | U | Volts (V) | La «pression» qui génère la circulation des électrons
Courant | I | Ampères (A) | La «quantité d’électrons» qui circule à un point
Résistance | R | Ohms (Ω) | Réduit la circulation des électrons (réduit la pression et la quantité)
Puissance | P | Watts (W) | La «pression» x la «quantité»

## Slide 32: Analogie de l’eau dans un tuyau pour expliquer l’électricité avec symboles et unités
Plus le tuyau est petit, moins d’eau peut circuler. C’est similaire à la résistance électrique.
Le courant, c’est comme la quantité d’eau qui est poussée.
La puissance du jet d’eau à la sortie est similaire à la puissance électrique.
Volts (V)
Ampères (A)
Puissance (W)
Ohms (Ω)
La pression de l’eau c’est comme la tension électrique. Elle pousse et enclenche le déplacement des molécules d’eau.

## Slide 33: Comment comprendre la LOI des PUISSANCE en DC P= U • I
https://edpuzzle.com/assignments/5f4913291865893f19024a47/watch
Manipuler une formule Tension, intensité et résistance Méthode du triangle Maskott
https://edpuzzle.com/assignments/5f491172801e493f249ff075/watch

## Slide 34: Remplir le quiz formatif 1 - la puissance électrique sur Teams

## Slide 35: Le schéma de circuit
Un schéma de circuit est une représentation schématique de la connectique d’un circuit électrique. Les composants électriques sont représentés en tant que symboles pour faciliter leur reproduction et leur identification. Ce qui est important est de représenter comment les éléments sont reliés entre eux et non leur disposition exacte dans l’espace.

## Slide 36: Le générateur
Un schéma de circuit commence toujours avec un générateur qui est représenté sous une forme très abstraite. Un générateur a toujours deux pôles. Un positif (+) et un négatif (-). Dans les circuits présentés dans ce cours, un générateur est représenté par une paire de symboles.
Pôle positif (+) d’un générateur, aussi appelé «le 5 Volts» ou «+5».
Pôle négatif (-) du même générateur, aussi appelé «0 Volts», «GND», «ground» ou «masse».
Dans un schéma de circuit, il est entendu que :
tous les pôles positifs(+) sont connectés ensemble
tous les pôles négatif (-) sont connectés ensemble

## Slide 38: Symbole pour le générateur
Un générateur est représenté par une paire de symboles.

## Slide 39: Symbole pour la résistance

## Slide 40: Symbole pour la DEL

## Slide 41: La platine d’expérimentation, partie 1
Une platine d’expérimentation (breadboard en anglais) permet de réaliser des prototypes de circuits électroniques sans soudure et donc de pouvoir réutiliser les composants.
Tous les connecteurs dans une rangée intérieure de 5 sont reliés entre eux. Donc si on branche deux éléments dans un groupe de cinq connecteurs, ils seront reliés entre eux.
Les connecteurs extérieurs sont électriquement reliées entre eux selon la ligne imprimée bleue négatif (-) ou rouge positif (+).
Les longues colonnes marquées avec + et – sont utilisées pour connecter le pôle négatif (-) en bleu et le pôle positif (+) en rouge.
Les connecteurs intérieurs sont électriquement reliées entre eux par groupes de 5
Les connecteurs extérieurs sont électriquement reliées entre eux selon la ligne imprimée bleue ou rouge
Il n’y a pas de lien électrique au-travers la «goutière».
Attention! Les deux colonnes du haut ne sont pas toujours reliées avec les deux colonnes du bas! Et les deux colonnes du côté gauche ne sont pas reliées avec les colonnes de droite.

## Slide 42: LA DEL (DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE)
La diode électroluminescente (DEL) est un actionneur qui transforme un signal électrique en lumière. Elle est appelée «LED» en anglais. En utilisant divers matériaux semi-conducteurs, on fait varier la couleur de la lumière émise par la DEL. Il existe enfin une grande variété de formes de DEL.
Le courant électrique ne peut traverser la diode que dans le sens de l’anode vers la cathode.
Attention: il faut limiter le courant qui traverse la DEL. Pour les DEL du kit de ce cours, c’est d’environ 0.02 Ampères (20 mA). L’utilisation d’une résistance est obligatoire, pour ne pas griller la DEL.
La DEL crée aussi une chute de tension (voltage drop). Les DEL du kit de ce cpirs créent une chute de tension (voltage drop) d’environ 2.1 Volts.

## Slide 43: LA RÉSISTANCE
Une résistance est un composant électrique dont la principale caractéristique est d'opposer une plus ou moins grande résistance mesurée en ohms (Ω) à la circulation du courant électrique.
Une résistance est un milieu peu conducteur; les électrons peinent à s’y déplacer. Leur énergie se dissipe alors en général sous forme de chaleur. C’est ce principe utilisé pour les bouilloires électriques ou les ampoules à filaments.
La valeur de la résistance se mesure en ohms (Ω) et elle est déterminée par ses bandes de couleurs.
La résistance est schématisée de ces deux manières (européenne à gauche et américaine à droite):

## Slide 44: CALCULER LA VALEUR D’UNE RÉSISTANCE
Pour connaître la valeur en ohms, il faut convertir le code couleurs des deux premiers anneaux en chiffre pour ensuite le multiplier par le multiplicateur.
Exemple : rouge (2), rouge(2), brun (x10) = 22 * 10= 220 ohms = 0.22 k Ω
La tolérance correspond à l’imprécision de la valeur en ohms. Plus elle est petite, plus la résistance est de meilleur qualité.
kΩ
kΩ

## Slide 45: EXERCICE CALCULEZ LA VALEUR DES RÉSISTANCES DE VOS KITS

## Slide 46: La platine d’expérimentation, partie 2
Les composants doivent être placés à cheval sur des connecteurs qui n'ont pas de liens électriques entre eux.

## Slide 48: Les pôles de la carte Arduino Nano
Le pôle positif (+) n’est malheureusement pas imprimé sur la carte, mais on le retrouve dans la documentation. C’est la broche au dessus de «RST».
Le pôle négatif (-) est indiqué avec le texte «GND» imprimé sur la carte.
Le pôle positif (+)
Le pôle négatif (-)

## Slide 50: Utilisation d’une carte Arduino en tant que générateur , étape 1
Branchez un câble (orange ou rouge) dans la rangée de la broche du positif (+) de la carte Arduino. Ce câble transporte maintenant le positif (+).
Branchez un câble (brun ou noir) dans la rangée de la broche du négatif (-) de la carte Arduino. Ce câble transporte maintenant le négatif (-)
La photo à gauche et le dessin à droite présentent le même branchement.

## Slide 51: Utilisation d’une carte Arduino en tant que générateur, étape 2
Brancher le câble qui transporte le positif (+) dans la colonne + rouge de la platine d’expérimentation.
Brancher le câble qui transporte le négatif (-) dans la conne – bleue de la platine d’expérimentation.
La photo à gauche et le dessin à droite présentent le même branchement.

## Slide 54: Utilisation d’une carte Arduino en tant que générateur, étape 3
Brancher le câble USB micro entre une prise USB de votre ordinateur et la carte Arduino. C’est le 5 Volts de votre prise USB qui alimente maintenant la carte Arduino et la platine d’expérimentation!
La petite lumière verte sur la carte devrait s’allumer quand vous branchez le câble USB.

## Slide 55: Utilisation d’une carte Arduino en tant que générateur, étape 4
Si jamais la petite lumière verte s’éteint malgré que la prise USB est branchée à votre ordinateur, débranchez immédiatement le câble USB. Vérifiez que vous n’avez pas commis une erreur fatale!
La petite lumière verte sur la carte devrait s’allumer quand vous branchez le câble USB. Si ce n’est pas le cas, débranchez immédiatement le câble USB et vérifiez que vous n’avez pas commis une erreur fatale!

## Slide 56: Allumer une lumière DEL sans platine d’expérimentation
À gauche, vous trouverez le circuit électrique pour allumer une lumière DEL à partir de la carte Arduino. Par contre, il apparaît évident qu’il est impossible de relier les composants sans faire de soudure. C’est pour cela que nous utilisons la platine d’expérimentation.
+
=

## Slide 57: Les composants pour les exercices suivants
Résistance 100 Ω
Diode électroluminescente (DEL)
Interrupteur
Assurez-vous de choisir la résistance avec les bandes brun-noir-brun
Portez attention à la longueur des pattes. Une patte est plus longue que l’autre. Une DEL ne s’allume que si elle est branchée dans le bon sens.
Faites attention à ses pattes quand vous le branchez dans la platine d’expérimentation

## Slide 58
Anode
Anode
Cathode
Cathode

## Slide 59: Exercice 1 (formatif) : allumer une lumière DEL avec la platine d’expérimentation
Branchez la prise USB après vous avoir assuré que vous n’avez pas commis d’erreur fatale
Portez attention à la longueur des pattes de la DEL. Une patte est plus longue que l’autre. Une DEL ne s’allume que si elle est branchée dans le bon sens.
Le dessin à gauche et le schéma à droite représentent le même branchement. Pour commencer, le dessin à gauche est plus facile, mais le schéma à droite est plus efficace.

## Slide 60: Le cheminement électrique de l’exercice 1
Les flèches rouges représentent le cheminement du positif (+) et les flèches noires celui du négatif (-)

## Slide 61: Exercice 2 (formatif) : allumer une lumière DEL avec un interrupteur
Branchez la prise USB après vous être assuré que vous n’avez pas commis d’erreur fatale
Le dessin à gauche et le schéma à droite représentent le même branchement. Pour commencer, le dessin à gauche est plus facile, mais le schéma à droite est plus efficace.

## Slide 62: Exercice 3 (sommatif) : allumer deux lumières DEL à partir de deux interrupteurs
Branchez la prise USB après vous être assuré que vous n’avez pas commis d’erreur fatale
Réalisez le circuit de droite qui est simplement l’ajout d’un interrupteur et d’une DEL à l’exercice 2.

## Slide 63: SÉANCE 3
Introduction à l’électronique et à l’environnement Arduino

## Slide 64: RETOUR SUR LE QUIZ FORMATIF 1

## Slide 65: LA LOI D’OHM : U = I • R
On peut comparer l’électricité à l’écoulement de l’eau dans un tuyau :
  le débit d’eau correspond au courant électrique I (qui est d’ailleurs le débit d’électrons),
  la différence de pression à la différence de potentiel électrique (qui est la tension U)
  et, enfin, le rétrécissement à la résistance R.
Pour une tension fixe, plus la résistance est faible, plus le courant la traversant est fort. Cette proportion est vérifiée par la loi d’Ohm:
U = I • R

## Slide 66: EXERCICE : CALCULER LE COURANT AVEC U = I • R
Calculez le courant qui traverse la résistance!

## Slide 67: L’IDE ARDUINO
L’IDE Arduino est un des outils possible pour programmer des microcontrôleurs.
Le menu :
Ce bouton permet de vérifier le programme, il actionne un module qui cherche les erreurs dans le programme
Envoi du programme sur l’Arduino
Créer un nouveau fichier
Ouvrir un fichier existant
Enregistrer un fichier

## Slide 68: IDENTIFIER LE PORT DE LA CARTE DANS WINDOWS
Brancher l’Arduino à l’ordinateur
Ouvrir le gestionnaire de péripéhiques
Trouver le périphérique

## Slide 69: INSTALLER LE PILOTE ARDUINO NANO (SEULEMENT SI NÉCESSAIRE) : https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/all

## Slide 70: CONFIGURER ARDUINO
Brancher la carte à l’ordinateur et choisir le port déterminé à l’étape précédente
Choisir le modèle de carte «Arduino Nano»
Choisir le vieux Bootloader

## Slide 71: TESTER LA CONFIGURATION (1/2)

## Slide 72: TESTER LA CONFIGURATION (2/2)
La petite DEL bleue étiquettée avec un «L» devrait clignoter.

## Slide 73: LE DÉROULEMENT DU PROGRAMME
Le programme se déroule de la façon suivante :
1. Prise en compte des instructions de la partie déclarative
2. Exécution au démarrage de la partie configuration définie par la fonction setup(),
3. Exécution de la boucle par la fonction loop(). Cette boucle s’exécute indéfiniment et le plus rapidement possible.

## Slide 74: LE CODE MINIMAL
Dans ce code, se trouvent deux fonctions. Les fonctions sont en fait des portions de code.
Première fonction:
void setup() {
}
Cette fonction setup() est appelée une seule fois lorsque le programme commence. C'est pourquoi c'est dans
cette fonction que l'on va écrire le code qui n'a besoin d'être exécuté qu’une seule fois. On appelle cette
fonction : "fonction d'initialisation". On y retrouvera la mise en place des différentes sorties et quelques autres
réglages.
Une fois que l'on a initialisé le programme, il faut ensuite créer le «cœur» du programme, autrement dit le programme en lui même.
Deuxième fonction:
void loop() {
}
C'est donc dans cette fonction loop() que l’on va écrire le contenu du programme. Il faut savoir que cette
fonction est appelée en permanence, c'est-à-dire qu'elle est exécutée une fois, puis lorsque son exécution est
terminée, on la réexécute, encore et encore. O parle de boucle infinie.

## Slide 75: LES INSTRUCTIONS

## Slide 76: ANALYSE DU CODE BLINK
La ligne pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); initialise la broche LED_BUILTIN de la carte comme sortie, c'est-à-dire que des données seront envoyées depuis le microcontrôleur vers cette broche (on va envoyer de l'électricité).
Avec l'instruction digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);, le microcontrôleur connecte la broche LED_BUILTIN au +5V ce qui a pour effet d'allumer la DEL (de l'électricité sort de la broche LED_BUILTIN ).
L'instruction delay(500); indique au microcontrôleur de ne rien faire pendant 500 millisecondes, soit ½ seconde.
Avec l'instruction digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);, le microcontrôleur connecte la broche LED_BUILTIN au 0V ce qui a pour effet d'éteindre la DEL (on coupe l'alimentation en électricité).
L'instruction delay(500); indique au microcontrôleur à nouveau de ne rien faire pendant 500ms soit ½ seconde.
Le résultat est donc que la DEL s'allume pendant ½ seconde, puis s'éteint pendant une ½ seconde puis s'allume pendant ½ seconde... elle clignote donc.
Profitons maintenant pour voir ce que signifie le terme OUTPUT. Il s’agit de préciser si la broche est une entrée ou une sortie. En effet, le microcontrôleur a la capacité d'utiliser certaines de ses broches en entrée (INPUT) ou en sortie (OUTPUT). Il suffit simplement d’interchanger une ligne de code pour dire qu'il faut utiliser une broche en entrée (récupération de données) ou en sortie (envoi de données).

## Slide 77: CONTRÔLER UNE DEL AVEC LA CARTE
Utilisez le même code que l’exemple précèdent, mais remplacer toutes les mentions de LED_BUILTIN par le numéro 3

## Slide 78: EXERCICE MODIFIEZ LE CODE PRÉCÉDENT POUR AVOIR UNE LONGUE PAUSE, SUIVIE D’UNE COURTE PAUSE

## Slide 79: LE JEU DE LA DIFFÉRENCE
Sans contrôle par la carte
Avec contrôle par la carte

## Slide 80: EXERCICE AJOUTEZ LE CIRCUIT NÉCESSAIRE POUR CONTRÔLER UNE DEUXIÈME DEL AVEC LA SORTIE 4 DE LA CARTE INSPIREZ VOUS DU CIRCUIT DE LA DIAPOSITIVE 47 QUI DOIT ÊTRE LÉGÈREMENT MODIFIÉ CONTRÔLEZ LE CLIGNOTEMENT DES DEUX DEL AVEC DU CODE

## Slide 81: TRAVAIL SOMMATIF 2
Simulez un feu de circulation (rouge, vert et jaune avec des pauses crédibles)
Enregistrez une très courte vidéo (ou gif)
Déposez votre vidéo et votre code en ligne

## Slide 82: SÉANCE 4
Introduction à un premier capteur : l’interrupteur

## Slide 83: MAKERS’ GUIDE TO BOARDS
https://makezine.com/comparison/boards

## Slide 84: INTERRUPTEUR
Cette pair de broches est toujours connectée ensemble
Cette pair de broches est toujours connectée ensemble
Symbole pour un bouton pressoir
Symbole pour un interrupteur à bascule

## Slide 85: BONNES BROCHES DE L’INTERRUPTEUR
Le courant circule toujours par l’interrupteur. La DEL reste toujours allumée.
La DEL s’illumine seulement si l’interrupteur est appuyé.

## Slide 86: CIRCUIT EN SÉRIE
Les composants dans un circuit en série se suivent l’un après l’autre. Ils s’influencent mutuellement.
Dans le circuit suivant, vous avez besoin d’appuyer sur les deux interrupteurs pour allumer la DEL. Comme ils sont en série, ils ont tous deux besoin d’être fermés pour que le circuit soit complété. Cela signifie que le même courant électrique (la même quantité d’Ampères et les mêmes électrons) circule à travers les deux.
Vous pouvez utiliser une résistance 100 Ω plutôt que celle illustrée

## Slide 87: CIRCUIT EN PARALLÈLE
Les composants dans un circuit en parallèle sont côte à côte. Ils ne s’influencent pas mutuellement; ils sont indépendants.
Dans le circuit suivant, lorsque vous appuyez sur l'un ou l'autre des interrupteurs, le circuit est complété et la lumière s'allume.
Ces deux interrupteurs sont en parallèle. Cela signifie qu’un courant électrique différent (une quantité d’Ampères indépendante et des électrons différents) circule à travers les deux.
Vous pouvez utiliser une résistance 100 Ω plutôt que celle illustrée

## Slide 88: MÊME COURANT / SOMME DE COURANT

## Slide 89: ENTRÉE NUMÉRIQUE
Jusqu'à maintenant, nous avons traité des sorties (OUTPUT), c'est-à-dire qu'un signal sortait du microcontrôleur sous la forme d’une tension électrique haute (HIGH) ou basse (LOW) grâce à la commande digitalWrite(). On a utilisé jusqu’ici cette différence de potentiel pour allumer des DEL.
De même, il est possible de mesurer la tension électrique selon deux niveaux :
HIGH : présence d’une tension > 3.5V
LOW : présence d’une tension < 1.5 V
En fonction du signal reçu, le microcontrôleur pourra effectuer une tâche prévue (allumer la lumière lorsqu'un capteur de mouvement détecte une présence, par exemple).
Pour mesurer la tension électrique présente à une broche, nous utilisons la paire de fonctions suivantes :
1) Configurer la broche en mode entrée (deux modes d’entrée possible) :
2) Effectuer la mesure et sauvegarder la valeur dans une variable

## Slide 90: BRANCHER UN INTERRUPTEUR EN MODE «INPUT_PULLUP»
Il existe plusieurs façon de brancher un interrupteur à un microcontrôleur. Nous voyons ici la méthode avec une résistance de rappel interne. Dans le code, il faut activer ce mode avec la fonction pinMode() ainsi :
Lorsque le bouton n’est pas appuyé, il y a 5V (HIGH) à la broche 5 : la résistance de rappel interne est branchée au 5V et maintient l’entrée à ce niveau par défaut.
Lorsque le bouton est appuyé, il y a 0V (LOW) à la broche 5 : la broche 5 est directement relié au GND (0V).

## Slide 91: LA RÉSISTANCE INTERNE

## Slide 92: ALLUMER UNE DEL À PARTIR D’UN INTERRUPTEUR (INPUT_PULUP) AVEC DU CODE

## Slide 93: EXERCICE MODIFIEZ LE CODE POUR QUE LORSQUE NOUS MAINTENONS L’INTERRUPTEUR ENFOCÉ, LA DEL CLIGNOTE.

## Slide 94: INCRÉMENTATION ET FOR
Il est possible d’appliquer aux valeurs des variables diverses opérations mathématiques. Commençons tout de suite par un petit exemple: l’incrémentation. Il s’agit simplement d’additionner 1 à une variable.
Cela se fait grâce à : variable++ ou variable = variable + 1
Dans l’exemple suivant, ajoutez le code suivant au projet précédent pour faire clignoter la DEL 5 fois au démarrage.

## Slide 95: EXERCICE MODIFIEZ LE CODE POUR DÉCLENCHER LA SÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT EN APPUYANT L’INTERRUPTEUR

## Slide 96: CHENILLARD
Nous pouvons utiliser la valeur du compteur pour sélectionner une broche a allumer. Ajouter une DEL verte (et sa résistance) à la broche 2 de la carte et une DEL jaune (et sa résistance) à la broche 4 de la carte. Remplacez le for précédent par ce nouveau for.

## Slide 97: TRAVAIL SOMMATIF 3
Maintenant que vous maîtrisez les bases de l'électricité, il est temps de passer au contrôle des choses avec votre Arduino. Dans ce travail, construirez quelque chose qui aurait pu être une interface de vaisseau spatial dans un film de science-fiction des années 1970. Créez un panneau de commande cool avec deux interrupteurs et 3 lumières qui s’animent lorsque vous appuyez sur les interrupteurs. Vous pouvez décider si les voyants signifient «Engage Hyperdrive» ou «Fire the lasers!». Programmez une animation (clignotement individuel d’une DEL ou en alternance de plusieurs DEL) pour chaque interrupteur. Vous devez utiliser des variables et un compteur.

## Slide 98: SÉANCE 5
Temps, variables et son
Travail sommatif 4 : sablier sonore

## Slide 99: TRANSDUCTEURS ET BROCHES NUMÉRIQUES
Transducteurs
Entrée numérique : pinMode( # , INPUT )
pinMode ( # , INPUT_PULLUP)
Sortie numérique :
pinMode( # , OUTPUT )
Capteur
Actionneur
Broches

## Slide 100: QUELLE BROCHE UTILISER?
Toutes ces broches peuvent être utilisées en :
Toutes ces broches peuvent être utilisées en :
Entrée numérique
Sortie numérique
Entrée numérique
Sortie numérique
Entrée analogique

## Slide 101: ACTIONNER UNE DEL
#
#
Configurer une broche # en sortie numérique.
Connecter la sortie au positif (5V).
Connecter la sortie au négatif (0V).
#

## Slide 102: CAPTER UN INTERRUPTEUR
#
#
Configurer une broche # en entrée numérique avec «pull-up».
Met dans la variable la mesure de la tension (HIGH ou LOW) à l’entrée numérique #.
variable

## Slide 103: EXERCICE BRANCHEZ UN INTERRUPTEUR ET UNE DEL À VOTRE CARTE. RÉDIGEZ LE CODE POUR QUE LA DEL CLIGNOTE TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS APPUYEZ SUR L’INTERRUPTEUR.

## Slide 104: CODER LA DÉTECTION DE CHANGEMENT D’ÉTAT
ÉTAPE 1
ÉTAPE 2
ÉTAPE 3
Mesurer le nouvel état
Comparer le nouvel état avec l’état précédent
Emmagasiner en mémoire le nouvel état

## Slide 105: EXERCICE GARDEZ VOTRE CIRCUIT QUI INCLUT UN INTERRUPTEUR ET UNE DEL À VOTRE CARTE. RÉDIGER UNE NOUVELLE VERSION DU CODE OÙ VOUS DÉMARREZ LE CLIGNOTEMENT EN APPUYANT UNE PREMIÈRE FOIS ET ARRÊTEZ LE CLIGNOTEMENT LORSQUE VOUS APPUYEZ UNE DEUXIÈME FOIS SUR L’INTERRUPTEUR.

## Slide 106: CODER LA DÉTECTION DE CHANGEMENT D’ÉTAT : GRAPHE
loop( )
Est-ce que l’état de l’interrupteur a changé?
Est-ce que l’interrupteur a été appuyé?
oui
Mettre en mémoire la valeur de l’interrupteur
Changer l’état de l’indicateur de clignotement
oui
non
Allumer et éteindre la DEL.
Est-ce que l’indicateur de clignotement est actif?
oui
non
non

## Slide 107: CODER LA DÉTECTION DE CHANGEMENT D’ÉTAT : CODE

## Slide 108: MILLIS()
Jusqu'à présent, lorsque vous vouliez que quelque chose se produise à un intervalle de temps spécifique avec l'Arduino, vous avez utilisé delay().
C'est pratique, mais un peu contraignant : lorsque l'Arduino appelle delay(), il gèle son état actuel pendant la durée du délai. Cela signifie qu’il ne peut y avoir d’autre entrée ou sortie pendant l’attente.
La fonction millis() permet de résoudre ce problème. Elle retourne le temps en millisecondes depuis le début de démarrage de votre Arduino.
Jusqu'à présent, vous avez déclaré des variables comme étant des int. Un int est un nombre de 16 bits, il contient des valeurs comprises entre -32 768 et 32 ​​767. Ce sont peut-être des nombres importants, mais si l'Arduino compte en millisecondes, vous manquerez d'espace en moins d'une minute.
Le type de données long peut contenir un nombre de 32 bits (entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647). Comme vous ne pouvez pas exécuter le temps à rebours pour obtenir des nombres négatifs, nous utiliser le type unsigned long pour stocker le temps. Lorsqu'un type de données est appelé non signé, il est que positif. Cela vous permet de compter avec des valeurs encore plus grandes. Un unsigned long peut compter jusqu'à 4 294 967 295. C’est assez d’espace pour stocker le temps pendant près de 50 jours. En comparant le millis() actuel à une valeur spécifique, vous pouvez voir si un certain temps s'est écoulé.
(unsigned long ) temps écoulé en millisecondes depuis le démarrage

## Slide 109: TYPES DE VARIABLES DE BASE
Documentation officielle sur les variables Arduino : https://www.arduino.cc/reference/en/#variables
true or false

## Slide 110: MESURER LE TEMPS (BOUTS DE CODE)
Créer une variable pour mettre en mémoire le temps de départ.
Emmagasiner en mémoire le temps de départ.
Calculer le temps écoulé.
Faire quelque chose si le temps écoulé a dépassé un intervalle.

## Slide 111: SABLIER LUMINEUX
Avec cet exemple, nous voulons que lorsqu’on appuie une fois sur l’interrupteur, il allume en ordre les trois DEL l’une après l’autre avec une intervalle de 1 seconde entre chaque.
De plus, nous voulons que lorsque l’on appuie de nouveau sur l’interrupteur, toutes les DEL s’éteignent, peu importe ou elles sont rendues dans l’animation.

## Slide 112: ACTIONNEUR : HAUT-PARLEUR PIEZO
#
#
fréquence
#
Configurer une broche # en sortie numérique.
Générer une onde sonore (carrée) à la fréquence (en Hertz) sur une sortie numérique #.
Arrêter de générer une onde sonore sur une sortie numérique #.
Le piezo est bidirectionnel.
1
2

## Slide 113: TONE

## Slide 114: TRAVAIL SOMMATIF 4
Réalisez un sablier lumineux et sonore que lorsque vous appuyez sur l’interrupteur, il commence à compter le temps en allumant 3 DEL en séquence à chaque seconde. Lorsque le temps est écoulé, il fait sonner une alarme sonore (un 100 Hertz).
Le détail important : lorsque vous appuyez sur le bouton pendant le décompte ou l’alarme, tout doit s’éteindre. Si vous rappuyez sur le bouton, la séquence recommence.

## Slide 115: SÉANCE 6

## Slide 116: CODER UN «TOGGLE» (BASCULER ENTRE DEUX ÉTATS)

## Slide 117: GÉRER LES BIBLIOTHÈQUES

## Slide 118: LA BIBLIOTHÈQUE BOUNCE2 PERMET D’ÉLIMINER LE BRUIT
HIGH
LOW
BRUIT
BRUIT
http://www.skillbank.co.uk/arduino/switchbounce.htm

## Slide 119: INTÉGRER LA BIBLIOTHÈQUE BOUNCE2
Global
Dans setup()
Dans loop()
Global
Dans setup()
Dans loop()
SANS BOUNCE2
AVEC BOUNCE2

## Slide 120: AVANT ET APRÈS BOUNCE2
SANS BOUNCE2
AVEC BOUNCE2

## Slide 121: Modulation de largeur d'impulsions (PWM)
Le plus simple moyen de faire varier la luminosité d'une DEL, c'est de faire varier le courant qui la traverse. Mais lorsqu'elle est branchée sur la broche d'un Arduino, ce n'est pas possible: les broches 2 à 12 sont en effet numériques. C'est-à-dire qu'elles n'ont que deux états: 0 ou 1; LOW ou HIGH; allumée ou éteinte. Alors pour faire varier la luminosité d'une DEL, on va utiliser une la modulation de largeur d'impulsions (PWM: Pulse Width Modulation). Il s'agit de faire varier les périodes hautes (allumée) et basses (éteinte) des broches à grande fréquence. Ainsi, lors d'un cycle de 25% en position haute et 75% en position basse, la DEL sera moins brillante que pour un cycle à 50%/50%.
En d'autre terme, cela signifie qu'on va faire clignoter très vite les DEL; tellement vite que l'oeil ne percevra qu'une lumièr e continue. Mais plus en augmentera la durée des périodes où la DEL est éteinte, moins il y aura de lumière émise; et donc moins la DEL semblera brillante.

## Slide 122: BROCHES PWM OU ~
Les broches capables de supporter modulation de largeur d'impulsions sont identifiées par un «~» ou le mot «PWM». Il s'agit des broches 3, 5, 6, 9, 10,11.

## Slide 123: CONTRÔLER LA MODULATION DE LARGEUR D'IMPULSIONS AVEC analogWrite(PWM)
Pour contrôler la modulation de largeur d'impulsions, on utilise analogWrite(#, PWM). La valeur de la PWM s'étend sur 256 paliers, de 0 (=0%) à 255 (=100%). On peut ainsi définir la valeur PWM souhaitée avec la formule suivante:
#
PWM : 0-255

## Slide 124: ALÉATOIRE : random(MAX)
max
valeur
valeur
max
min

## Slide 125: DÉBOGUER AVEC Serial
Cette fonction démarre la communication avec l’ordinateur. Les valeurs de baud possibles : 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 et +
baud
valeur à envoyer
valeur à imprimer
Envoie à l’ordinateur une valeur en mode texte.
Envoie à l’ordinateur une valeur en mode texte, suivi d’un retour à la ligne (ln).

## Slide 126: LE BAUD ET OUVRIR LE MONITEUR SÉRIE
Le baud, définit la vitesse de communication entre la carte et l’ordinateur. Plus le baud est rapide, plus on peut envoyer de messages. Par contre, plus il y a des erreurs potentielles. Pour l’Arduino Nano, une valeur de 57 600 est un bon compromis. Le plus important est que l’ordinateur et la carte utilisent la même valeur!
Valeurs de baud possibles : 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 et +

## Slide 127: FAIRE CLIGNOTER UNE DEL SANS BLOQUER

## Slide 128: À PARTIR DE MAINTENANT, VOUS DEVEZ ÉVITER D’UTILISER DELAY DANS VOTRE CODE À MOINS D’INQUICATION CONTRAIRE.

## Slide 129: TRAVAIL SOMMATIF 5
Réalisez une «flamme de bougie» avec une DEL rouge et une DEL jaune :
Un interrupteur permet de basculer (i.e. toggle) de l’état chandelle allumée à l’état chandelle éteinte.
Vous devez simuler l’effet de chandelle en faisant varier la modulation de largeur d'impulsions de la DEL jaune et de la DEL rouge selon une valeur aléatoire entre le minium et le maximum. La valeur de modulation de la DEL jaune et de la DEL rouge doivent être différentes.
La DEL rouge et la DEL jaune doivent varier à des vitesses différentes (intervalles différentes). Par exemple, la DEL rouge à chaque 10 ms et la DEL jaune à chaque 5 ms.
Vous ne pouvez pas utiliser de delay dans votre code.
Défi supplémentaire : les intervalles sont aléatoires. C’est-à-dire que chaque fois que la valeur PWM d’une DEL change, un nouvel intervalle est choisi.

## Slide 130: EXAMEN LE 13 OCTOBRE

## Slide 131: SÉANCE 7

## Slide 132: COMMENT UTILISER DES CAPTEURS ANALOGIQUES?
Potentiomètre
Photorésistance

## Slide 133: DIVISEUR DE TENSION : QUESTION
Quelle est la tension électrique à ce point?
Quelle est la tension électrique à ce point?
Quelle est la tension électrique à ce point?
La traduction de «diviser de tension» en anglais est : «voltage divider».

## Slide 134: DIVISEUR DE TENSION : CALCUL
Sommer deux résistances en série pour trouver la résistance totale pour ensuite calculer le courant.
100+100 = 200 Ω
I = U / R
I = 5 V / 200 Ω
I = 0.025 A
U = 0.025 A x 100 Ω
U = I x R
U = 2.5 V
U = 0.025 A x 100 Ω
U = I x R
U = 2.5 V
5V = 2.5V + 2.5V

## Slide 135: DIVISEUR DE TENSION : RÉPONSE
2.5 V
5 V
0 V

## Slide 136: DIVISEUR DE TENSION : EXERCICES
? V
5 V
0 V
10k Ω
? A
10k Ω
? V
5 V
0 V
10k Ω
? A
100 Ω
? V
5 V
0 V
250 Ω
? A
1k Ω

## Slide 137: MESURER UNE TENSION AVEC analogRead()
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
valeur
broche
La fonction analogRead() retourne une valeur entre 0 et 1023 proportionnelle à la mesure de la tension à la broche.

## Slide 138: analogRead() : broches

## Slide 139: EXERCICE : MESURER UN DIVISEUR DE TENSION AVEC analogRead()
Écrivez un code qui effectue une mesure analogique à la broche A0. La valeur mesurée doit être affichée dans le moniteur série. Important : n’affichez la valeur que si la valeur mesurée change (il faut donc la comparer avec sa valeur précédente). Quelle est la valeur mesurée lorsque le câble jaune est branché aux points indiqués par les flèches jaunes?

## Slide 140: map() : PASSER D’UNE ÉCHELLE À UNE AUTRE
sortie
entrée
min. d’entrée
max. d’entrée
min. sortie
max. sortie
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/

## Slide 141: map() : AFFICHER LA VALEUR d’analogRead() en Volts
volts
analogRead
0
1023
0
5
entrée
min. d’entrée
valeur d’analogRead()
max. d’entrée
0
1023
sortie
valeur en volts
max. sortie
0
5
min. sortie
map()
mV
analogRead
0
1023
0
5000

## Slide 142: EXERCICE : CONVERTIR UNE MESURE analogRead() EN VOLTS AVEC map()
Modifiez le code de l’exercice précédent pour que la valeur mesurée par analogRead() s’affiche maintenant en volts à l’aide de map(). Changez les valeurs de résistance et notez si elles sont identiques à ce que vous aviez calculé.
? V
5 V
0 V
10k Ω
10k Ω
? V
5 V
0 V
10k Ω
100 Ω

## Slide 143: PHOTORÉSISTANCE (CAPTEUR ANALOGIQUE PASSIF)

## Slide 144: LA PHOTORÉSISTANCE EST ½ DE DIVISEUR DE TENSION
10k Ω
10k Ω

## Slide 145: TRAVAIL SOMMATIF 6 THÉRÉMINE
Intégrez 4 transducteurs : une photorésistance, une DEL, un interrupteur et le petit haut-parleur.
Lorsque qu’on appuie sur l’interrupteur, une tonalité joue dans le haut-parleur tant et aussi longtemps qu’on appuie pas de nouveau sur l’interrupteur. Ne pas oublier d’utiliser Bounce2!
Plus la photorésistance détecte du noir, plus le son est aigu. Inversement, plus la photorésistance détecte de la lumière, plus le son est grave.
Lorsqu’il fait assez noir (lorsque vous placez une main sur le capteur), la DEL s’allume.
Conseil : utilisez le moniteur série pour visualiser les valeurs!

## Slide 146: SÉANCE 8

## Slide 147: RETOUR SUR LE TRAVAIL SOMMATIF 6

## Slide 148: CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

## Slide 149: CORRECTION DE L’EXAMEN

## Slide 150: POTENTIOMÈTRE (CAPTEUR ANALOGIQUE PASSIF)

## Slide 151: LE POTENTIOMÈTRE EST UN DIVISEUR DE TENSION
OUT
GND
5V

## Slide 152: EXERCICE : REMPLACEZ LE DIVISEUR DE TENSION PAR LE POTENTIOMÈTRE
Remplacez le diviseur de tension par le potentiomètre et modifiez le code de l’exercice précédent pour que la valeur mesurée par analogRead() s’affiche maintenant en degrés de rotation à l’aide de map().
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
X
X
X
X

## Slide 153: MAX : RÉCEPTION DE DONNÉES SÉRIELLES
La boîte metro envoie un bang à chaque ms.
À chaque bang, la boîte serial envoie le contenu du tampon (buffer) de données sérielles reçues.
Imprime tous les ports disponibles dans la console Max.
Impression dans la console Max des données reçues.
La boîte serial permet l’entrée et la sortie de données sérielles.
L’argument @baud permet de configurer la vitesse de communication qui doit être la que même dans le code Arduino!
Ouvre la connexion sérielle avec le port choisi (h dans ce cas).
Ferme la connexion.
Une lettre (i.e. un genre de raccourci) est associée à chaque port matériel.

## Slide 154: MAX : CONVERSION DES ENTRIERS EN ASCII
La boîte itoa convertit les entiers en caractères selon la norme ASCII.
Indicateurs de fin de ligne : lf + cr = ln
(i.e. comme le ln dans Serial.println )
Caractères visibles
65
108
108
111
13
10

## Slide 155: MAX : RECONSTITUTION DU MESSAGE ASCII
Code Arduino.
65
108
108
111
13
10
65
108
108
111
10
13
65 108 108 111
“Allo”
Les entiers sont reçus l’un après l’autre (i.e. en séquence).
On se débarrasse du 13.
Le 10 est utilisé pour indiquer que le message est complet. Le reste de la séquence passe sans changement.
La boîte zl group 256 regroupe les éléments qui arrivent l’un après l’autre (en séquence) ensemble dans une liste.
On convertit la liste en message ASCII.
Allo
Si il y a des espaces dans le message, découpe le message en éléments séparés (ne fait rien dans ce cas-ci mais sera utile plus tard).
a
b
c
bang
a b c

## Slide 156: MAX : RECONSTITUTION D’UN MESSAGE ASCII AVEC SÉLECTEUR
Code Arduino. À noter qu’on envoie la valeur que si elle change!
112
111
116
32
50
50
57
13
10
pot 229(cr)(ln)
112
111
116
32
50
50
57
13
10
112
111
116
50
50
57
10
13
112 111 116 50 50 57
“pot 229"
pot 229
229
La séquence numérique

## Slide 157: TRAVAIL SOMMATIF 7 CONTRÔLER MAX
Intégrez 2 capteurs : un potentiomètre et un interrupteur.
Recevez dans Max les données de ces capteurs. Discriminez dans le même route entre les messages qui commencent avec pot pour le potentiomètre et switch pour l’interrupteur.
Lorsque qu’on appuie sur l’interrupteur, une tonalité joue dans Max tant et aussi longtemps qu’on appuie pas de nouveau sur l’interrupteur. Ne pas oublier d’utiliser Bounce2!
En tournant le potentiomètre, on peut changer la fréquence du son jouer. La fréquence doit changer graduellement.
Les sons doivent jouer dans Max!
Remettre votre code Arduino (le dossier complet), le patcher Max et une vidéo démontrant le fonctionnement.

## Slide 158: SÉANCE 9

## Slide 159: SOUDURE 1- LISEZ LES DIAPOSITIVES SUIVANTES 2- VISIONNEZ LA VIDÉO À LA FIN DE LA SECTION

## Slide 160: SOUDURE : ÉQUIPEMENT
https://abra-electronics.com/soldering/soldering-aids/sa-100-solder-tip-cleaner.html
https://abra-electronics.com/soldering/soldering-desoldering-stations-various/fx888d-hakko-soldering-station-fx-888d.html
https://abra-electronics.com/soldering/solder-abra-low-cost/s031-1lb-solder-031-08mm-diameter-s031.html
https://abra-electronics.com/soldering/desoldering-irons/desp-high-quality-desolder-pump-desp.html

## Slide 161: SOUDURE : DIRECTIVES GÉNÉRALES

## Slide 162
SOUDURE : TÉLÉCHARGEZ LA BD ICI.

## Slide 163: SOUDURE : VIDÉO

## Slide 164: SÉANCE 10

## Slide 165: SERVOMOTEUR

## Slide 166: SERVOMOTEUR : INTÉRIEUR

## Slide 167: SERVOMOTEUR : AVEC ARDUINO NANO

## Slide 168: SERVOMOTEUR : CONTRÔLE AVEC MAX
Ce code permet de contrôler un servomoteur en envoyant un message ASCII qui commence par ‘s’ (115 en ASCII) suivi par un nombre en ASCII et terminé par une fin de ligne (10 en ASCII).

## Slide 169: ESP32

## Slide 170: ESP32 TTGO : BROCHES

## Slide 171: ESP32 : AJOUTEZ LE DÉPÔT D’ESPRESSIF
Ajoutez https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json dans la section Additional Board Manager URLs des préférences d’Arduino.
1
2
3

## Slide 172: ESP32 : INSTALLEZ LE SUPPORT DE LA CARTE
Ouvrez le gestionnaire de carte. Effectuez une recherche pour «esp32» et installez le support.
1
2
3

## Slide 173: ESP32 : CHOISSISSEZ LE TYPE DE LA CARTE
1
2
3
4
Choisir comme type de carte : ESP32 Dev Module

## Slide 174: ESP32 : BRANCHEZ LA CARTE À L’ORDINATEUR ET CHOISIR SON PORT

## Slide 175: ESP32 : INSTALLEZ LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCRAN
Téléchargez la bibliothèque de l’écran TFT_eSPI et installez la dans le dossier Vos documents > Arduino > libraries
Téléchargez la bibliothèque de l’écran TFT_eSPI

## Slide 176: ESP32 : TÉLÉCHARGEZ, OUVREZ ET TÉLÉVERSEZ L’EXEMPLE
Téléchargez l’exemple, ouvrez le et téléversez le sur la carte.
Téléchargez l’exemple

## Slide 177: ESP32 TTGO : EXEMPLE LECTURE ANALOGIQUE
3.3V
GND
Broche analogique

## Slide 178: MAQUETTE MAX : RÉALITÉ ÉTENDUE TRAVAIL SOMMATIF 40%
Concevoir et produire la maquette d’un projet d’électronique physique qui démontre l’utilisation de capteurs et d’actionneurs liés à un programme multimédia dans Max. Votre projet doit démontrer que vous avez assimilé les concepts présentés depuis le début de la session et que vous pouvez intégrer ces concepts avec les logiciels que vous connaissez. Utilisez l’Arduino Nano pour réaliser votre projet.
Votre projet doit intégrer au minimum 2 transducteurs, dont au moins 1 capteur et 1 actionneur. Vous devez développer une certaine complexité qui démontre le concept de réalité étendue (qui traverse entre le virtuel et le réel).
Vous devez envoyer les données des capteurs dans Max.
Dans Max, vous devez traiter les données captées et les appliquer à :
  Au moins un transducteur branché à votre Arduino (le transducteur doit être contrôlé par Max)
  À un traitement visuel ou sonore dans Max
Réalisation de maquettes et de prototypes physiques interactif
Conception d’un projet interactif
Tendances artistiques et usages des microcontrôleurs : origine et veille technologique
Choix de capteurs et d'actionneurs
Choix des éléments interactifs
Conception, schématisation et réalisation de circuits électroniques
Documentation du projet
Présentation du produit
Installation et configuration des ressources nécessaires
Configuration des périphériques
Communication entre logiciels multimédias, dispositifs matériels et microcontrôleurs
Entrées/sorties analogiques et numériques d’un microcontrôleur
Programmation et utilisation d’un microcontrôleur
Paramétrage des comportements
Contenus essentiels évalués
Capteur
Max
Transducteur
Traitement visuel ou sonore
Exemple 1 : en réchauffant avec une flamme le capteur de température TMP36 de votre kit, une vidéo affiche une image de montgolfière qui monte. En même temps, le haut-parleur piezo joue un son de plus en plus aigu.
Exemple 2 : en soufflant dans un micro, cela fait bouger le servo comme si c’était un brin de gazon qui oscille dans le vent. Plus on souffle, plus l’écran vidéo devient illuminé et des DEL s’illuminent.
Exemple 3 : des potentiomètres et des boutons permettent de contrôler un synthétiseur et un séquenceur qui génèrent des sons. Des DEL clignotent en synchronisation avec les séquences et le volume sonore.
Vous devez remettre : votre code Arduino, votre code Max, un schéma de votre circuit (un dessin dans Photoshop, Illustrator ou https://www.tinkercad.com/), un schéma comme celui à gauche qui explique les relations entre les éléments et une vidéo démontrant le fonctionnement de votre projet.
Capteur
Transducteur

## Slide 179: SÉANCE 11

## Slide 180: Internet des objets : Internet of Things (IOT)

## Slide 181: SÉANCE 12

## Slide 182: BROCHES DU ESP32 TTGO
5V(USB)
GND
3.3V
GND
ANALOG
SCL
SDA
ANALOG
ANALOG
ANALOG
INPUT ONLY
INPUT ONLY

## Slide 183: CODE DE BASE POUR CONNECTER SON TTGO AU WIFI
Code : https://create.arduino.cc/editor/tof/7819210e-77d2-445d-8493-60bf3c79376f/preview

## Slide 184: CODE DE BASE POUR CONNECTER SON TTGO AU WIFI AVEC WIFICONNECT LITE
Code : https://create.arduino.cc/editor/tof/0a284cc5-37fa-47ca-a833-bd368d40d843/preview
Si le moniteur série affiche «Trying to auto-connect» suivi de «Opening configuration portal» cela veut dire que la connexion Wi-Fi doit être configurée. Suivre les étapes à droite.
Se connecter au portail captif du ESP.
Cliquer «Configure WiFi».
Cliquer sur le bon réseau et entrer le mot de passe.

## Slide 185: ESP32 TTGO SERVO. + POT.
5V
3.3V
Servomoteur alimenté par 5V et connecté à la broche 27
Potentiomètre «alimenté» par le 3.3V et connecté à la broche 32

## Slide 186: IOT : io.adafruit.com VS blynk.io
io.adafruit.com
io.adafruit.com
Page Web
blynk.io
Utiliser io.adafruit.io pour connecter deux cartes Arduino par le Web, ou pour contrôler une carte Arduino à partir d’une page Web.
Utiliser blynk.io pour contrôler une carte Arduino à partir d’une application Android ou iOs.

## Slide 187: SERVICE IOT io.adafruit.com
https://io.adafruit.com/
Attention aux limitations du service gratuit!

## Slide 188: CRÉER UN FEED SUR io.adafruit.com
1
2
3
4
Créez trois (3) feeds nommés : pot, servo et tmp36

## Slide 189: RENDRE UN FEED PUBLIC
1
2
3
4
Répéter pour les trois
Rendre public
Noter l’adresse

## Slide 190: CRÉER UN DASHBOARD SUR io.adafruit.com
1
2
3
4
5

## Slide 191: AJOUTER LE SERVOMOTEUR AU DASHBOARD
1
2
3
5
4
6
7
8

## Slide 192: AJOUTER LE POTENTIOMÈTRE AU DASHBOARD
1
2
3
5
4
6
7
8

## Slide 193: CODE POUR ESP32 TTGO ↔ IO.ADAFRUIT.COM (NE PAS OUBLIER DE MODIFIER LES OPTIONS DE CONNEXION!)
Code : https://create.arduino.cc/editor/tof/d6ac0b13-2cf1-4f19-8a20-4b888dc83a0e/preview

## Slide 194: EXEMPLE DE PAGE WEB QUI LIT UN FEED IO.ADAFRUIT.COM (NE PAS OUBLIER DE MODIFIER L’ADRESSE DU FEED!)
Démo en ligne où en tournant un potentiomètre relié à mon ESP32, cela change la couleur en arrière-plan de la page Web : http://t-o-f.info/temp/getadafruitfeed.html

## Slide 195: TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION «Blynk»
Créer un nouveau projet
Le nommer et choisir la bonne carte. Vous allez recevoir un code spécial par courriel.
Ajoutez un affichage «Display» pour le potentiomètre à «V2»
Ajoutez un contrôleur «Slider» pour le servomoteur à «V1»
Appuyez sur le bouton triangulaire pour lancer le projet.
Cliquez dans l’espace vide pour ajouter des connecteurs.

## Slide 196: CODE POUR ESP32 TTGO ↔ BLYNK.IO (NE PAS OUBLIER DE MODIFIER LES OPTIONS DE CONNEXION!)
Code : https://create.arduino.cc/editor/tof/a6ae9661-cd81-417f-8088-d6246b6a9d8b/preview

## Slide 197: SÉANCE 13

## Slide 198: QUIZ FINAL, JEUDI 17 DÉCEMBRE 12:00

## Slide 199: ESP32 TTGO SERVO. + POT.
5V
3.3V
Servomoteur alimenté par 5V et connecté à la broche 27
Potentiomètre «alimenté» par le 3.3V et connecté à la broche 32

## Slide 200: CONTRÔLE PAR OPEN SOUND CONTROL (OSC)
L'Open Sound Control (OSC) est un format de transmission de données entre ordinateurs, synthétiseurs, robots ou tout autre matériel ou logiciel compatible, conçu pour le contrôle en temps réel. Il est le plus souvent transporté par User Datagram Protocol (UDP) et apporte des améliorations en termes de rapidité et flexibilité par rapport à l'ancienne norme MIDI. Spécifications de l’OSC 1.0 : http://opensoundcontrol.org/spec-1_0
IP : 10.10.10.4
Port : 9999
Message : /pot int
IP : 10.10.10.1
Port : 8888
Message : /servo int
IP : 10.10.10.1
IP : 10.10.10.4

## Slide 201: EXEMPLE DE COMMUNICATION OSC ENTRE ESP32 ET ORDINATEUR
Pour la carte Arduino ESP32 TTGO
Installez la bibliothèque OSC de CNMAT:
  Téléchargez https://github.com/CNMAT/OSC
  Extrayez et déposez la bibliothèque dans Documents > Arduino > Libraries
Téléchargez le code Arduino ici : https://create.arduino.cc/editor/tof/b5435a79-2565-471d-a791-de8e652147ac/preview
Pour Max

## Slide 202: REMPLIR LE QUESTIONNAIRE SUR LES ENSEIGNEMENTS

## Slide 203: CHAÎNE WEB TRAVAIL SOMMATIF 10% GROUPES DE 2
Vous devez démontrer que vous êtes capable d’utiliser la plateforme Adafruit IO pour connecter deux microcontrôleurs entre eux à distance.
À partir du même compte Adafruit IO, vous devez réaliser un compte qui :
  Lorsqu’un capteur du microcontrôleur A détecte un changement, il envoie la valeur à un feed qui est interprété par le microcontrôleur B. Le microcontrôleur B actionne un actionneur en fonction de la valeur reçue.
  Lorsqu’un capteur du microcontrôleur B détecte un changement, il envoie la valeur à un feed qui est interprété par le microcontrôleur A. Le microcontrôleur A actionne un actionneur en fonction de la valeur reçue.
Les deux microcontrôleurs doivent avoir des actions et des réactions différentes (donc un code différent).
Vous devez remettre (par équipe) : vos deux codes Arduinos, un texte d’un paragraphe qui explique votre chaîne et une vidéo démontrant le fonctionnement de votre projet.
Capteur
save
Actionneur
«feedBA»
Actionneur
onMessage
onMessage
«feedAB»
save
Capteur

## Slide 204: ANNEXES

## Slide 205: COMMENT UTILISER DES CAPTEURS ANALOGIQUES ACTIFS?
TMP36
Modifie sa sortie de tension en fonction de la température du composant. Les pieds des extrémités se connectent à l'alimentation et à la terre. La broche centrale modifie sa tension à mesure qu'elle se réchauffe ou se refroidit.

## Slide 206: PASSER UN OBJET PAR RÉFÉRENCE