## Slide 1: BANDE DE DEL

## Slide 2: PRÉPARATION

## Slide 3: COUPEZ UNE BANDE DE 32 DEL
Assurez-vous de bien couper au milieu de la partie en cuivre!
32 DEL dans ce sens
Le reste de la bande de DEL dans ce sens

## Slide 4: ENLEVEZ SOGNEUSEMENT LE REVÊTEMENT SUR LA PARTIE CUIVRÉE COUPÉE

## Slide 5: EFFECTUEZ LA SOUDURE DE 3 CONNEXIONS : GND, DI ET +12V

## Slide 6: AJOUTEZ UNE DEUXIÈME CONNEXION AU GND (POUR UN TOTAL DE 4 CONNEXIONS)

## Slide 7: BRANCHEMENT

## Slide 8: ALLIMENTEZ LA DEL AVEC L’ALIMENTATION 12V
Alimentation 12V
+
-
Bande de DEL
+12V
GND
DI

## Slide 9: BIBLIOTHÈQUES

## Slide 10: MODÈLE DE BANDE DE DEL
La bande de DEL que vous utilisez est du modèle : WS281X (le X indique que le dernier chiffre n’est pas important) à 12V.
Elle est aussi connue sous le nom de NeoPixel, parce qu’elle a été popularisé en Amérique par Adafruit qui la nomme ainsi. Cependant, les NeoPixels fonctionnent à 5V mais c’est le même système de contrôle.
La bande de DEL utilise trois broches (pas 4 comme certains modèles) :
  GND
  POWER (peut être 5V, 12V ou 24V selon les modèles)
  DATA
Aussi, les couleurs de DEL (le COLOR_ORDER) sont disposées dans un certain ordre (RGB, GRB, BGR). Dans notre cas, c’est RGB.
Les bibliothèques de DEL supportent souvent plusieurs modèles. Assurez-vous que vous sélectionnez le bon modèle dans le code!

## Slide 11: BIBLIOTHÈQUES ARDUINO POUR BANDES DE DEL
Il y a deux bibliothèques pour les bandes de DEL. Installez les deux : FastLed et Adafruit NeoPixel
FastLed : FastLed est plus performant, mais plus compliquée à utiliser. Cette bibliothèque présente aussi les meilleurs exemples.
Adafruit NeoPixel : NeoPixel est plus simple à utiliser mais moins performant.

## Slide 12: ESSAYEZ QUELQUES EXEMPLES FASTLED
Les exemples intéressants :
Cylon
TwinkleFox
Fire2021
DemoReel100
Dans chaque exemples, vous devez vous assurer que la configuration est adéquate :
Que le DATA_PIN ou LED_PIN corresponde à la broche Arduino qui est connectée à la broche DI de la bande.
Que NUM_LEDS corresponde au nombre de DEL de votre bande
Que COLOR_ORDER corresponde à l’ordre des couleurs RGB

## Slide 13: PONG 1D

## Slide 14: LE JEU DE PONG (2D)

## Slide 15: LE JEU DE PONG (1D)
Jeu de Pong 1D construit avec 1 bande de DEL et 4 boutons (mais nous n’en utiliserons que 2). Le projet original se trouve sur create.arduino.cc ici.
Vous pouvez télécharger le code complet (avec un bogue de corrigé) ici : pong1D

## Slide 16: AU DÉBUT DU CODE, IL Y A LA CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE
À configurer
Le numéro de la broche du premier interrupteur
Le numéro de la broche du premier interrupteur
À configurer

## Slide 17: PAR APRÈS, NOUS RETROUVONS LES PARAMÈTRES DU JEU
Ce paramètre permet de changer la vitesse de la balle!

## Slide 18: RAPPEL SUR COMMENT BRANCHER UN INTERRUPTEUR
# de la broche Arduino